## Slide 1
TECHNICAL SCOPE | ブロックストレージ組み込み
01
観測範囲をブロックI/Oに絞り、入力として足りるかを測る
主張 | プロセス名やファイルパスを使わず、要求メタデータだけでAE候補に渡す統計列を作れるかを検証する。
観測は装置境界で安く取れる情報だけ
Host / VM
アプリやOSの詳細には依存しない
>
Block storage controller
timestamp / read-write / LBA / length
などを受ける境界
>
Protected volumes
多数volumeを10秒cadenceで見る
組み込み検知パス
collector
安いcounter集計
feature ring
N x Dを保持
AE score
再構成誤差を外側で判定
観測境界
検証対象
未主張
ブロック要求メタデータだけ
軽いMLかを測る
性能・早期警告は未主張
Source: docs/interface/ResearchBrief.md, docs/04_embedded_constraints.md, paper/sections/05_input_contract.tex

## Slide 2
DECISION FRAME | このプレゼンで決めること
02
導入判断の前に、候補を落とす条件を決める
主張 | いま必要なのは採用可否の結論ではなく、次の実験で候補を採用・縮小・棄却する判定条件である。
残す候補より先に、止める条件を固定する
1. 単純規則で足りるか
write ratio、I/O強度、LBA移動だけで説明できるならAEは縮小または棄却する
>
2. AEのどこまで必要か
Dense、時系列文脈、局所時間特徴、CNN-GRUを同じ入力で順番に比較する
>
3. 装置に載るか
500 KB detector-data、MNN score parity、10秒cadenceのCPU/slotを分けて測る
>
4. 次の証拠は何か
manifest付き実験、MNN変換、memory harnessのどれが意思決定を進めるかを明確にする
進める条件
単純規則を超える説明価値があり、MNN変換後もscoreが一致し、per-volume状態とschedulingが予算内に収まる見込みを測れる。
止める条件
単純規則で十分、cheap featureが不足、MNN parityが崩れる、500 KBまたは10秒cadenceのどちらかを満たせない。
Source: docs/03_PROJECT_RULES.md, docs/evidence/manuscript_claim_gate_matrix.md, docs/04_embedded_constraints.md

## Slide 3
INPUT CONTRACT | 10秒統計からML入力へ
03
生イベントを残さず、10秒統計だけを残す
主張 | 装置に残すのはraw event列ではなく、10秒ごとに集約した固定長の統計列である。
frame_10s: 装置が安く集計できる候補
count / bytes
I/O量の強さ
write ratio
書き込み偏り
mean LBA
アクセス位置
mean length
転送長
delta mean
前窓からの変化
optional telemetry
安い圧縮/entropy風カウンタがある時だけ
padding / mask
未提供欄はloss/scoreから外す
X: [batch=1, N, D]
initial: N=12, D=12
context: 12 x 10s ~= 2 min
score: outside MNN graph
threshold: outside MNN graph
なぜ固定shapeか
MNN変換、メモリ、CPU枠を同じ条件で比べるため。
使わない: ファイルパス / プロセス名 / ランサムウェア署名 / ファイル本文scan
使う: SCSI/NVMe風メタデータ と 安い装置カウンタ
Source: paper/sections/05_input_contract.tex, docs/04_embedded_constraints.md, docs/06_memory_aware_ae_candidates.md

## Slide 4
MODEL CANDIDATES | AE-01..05 の技術的な意味
04
AE候補は、追加演算の必要性を測る階段である
主張 | 単純候補で説明できるなら止め、説明できない差分だけをDense、GRU、Conv1D、CNN-GRUへ渡す。
ID
candidate
operator role
planning size
評価する目的
AE-01
Flat MLP
flattenした2分窓を圧縮
9,944-20,768 params
粗い統計だけでズレが見えるか
AE-02
Two-level Dense
10秒ごとの圧縮 + 系列圧縮
5,836 params
時間演算なしで足りるか
AE-03
GRU context
順序と過去文脈を付与
7,052 params
履歴を見ないと説明できないか
AE-04
Temporal Conv1D
近傍時間の局所変化を抽出
5,684 params
GRUなしの時間特徴で足りるか
AE-05
Tiny CNN-GRU
特徴混合 + 文脈 + bottleneck
8,052 params
複合モデルの追加演算に価値があるか
選定方針: 簡単な候補で説明できるなら、そこで止める
未主張: 実測前に性能順位・MNN適合・500KB内に収まった結論を言わない
Source: docs/06_memory_aware_ae_candidates.md, paper/sections/06_autoencoder_candidates.tex

## Slide 5
RESOURCE BUDGET | MLに使える資源は小さい
05
500 KBの判定では、重みだけでなくvolumeごとの状態も数える
主張 | 測る対象はモデル重みだけではなく、入力列、正規化、threshold、score履歴を含むper-volume detector-dataである。
per-volume detector-data target
model weights + quant metadata
<= 360 KB
10s input sequence buffers
<= 64 KB
normalization / threshold
<= 24 KB
score history / explanation
<= 16 KB
metadata + margin
<= 36 KB
上限目安。実装・MNN変換後の測定で置き換える。
aggregate device-fit view
M_persistent(V) = M_shared_runtime + M_shared_weights + V x state_per_volume
M_peak(V,Q) = M_persistent(V) + Q x transient_scratch
V ~= 2000
多数volumeを同じ10秒cadenceで守る
Q slots
同時推論slot数で一時scratchが増える
CPU window
10秒内に全volumeを採点できるか
Source: docs/04_embedded_constraints.md, docs/memo/500kb_budget_reconciliation.md, paper/sections/08_mnn_implementation_plan.tex

## Slide 6
EVALUATION | 技術判断に必要な証拠
06
採用・縮小・棄却は、四つの証拠を見て決める
主張 | 精度だけで採用せず、offline比較、MNN parity、detector-data、10秒cadenceを同じゲートで判定する。
すぐ導入できる、とは言わない
1. offline検証
benign-only学習、単純規則、AE-01..05、低誤警報で比較
>
2. score parity
同一入力でoffline scoreとMNN scoreの差を測る
>
3. detector-data
重み、入力列、正規化、threshold、履歴が500 KB内か測る
>
4. scheduling
V volumeとQ inference slotで10秒cadenceを守れるか測る
主要な評価値
誤警報の少なさ / 警告までの時間 / 警告前の被害量 / どの特徴がズレたか
制約に当たった時の縮小順
feature数Dを減らす -> 系列長Nを短くする -> hidden sizeを縮める -> AE-05から単純候補へ戻す
固定済み: block I/O観測境界、10秒統計、AE候補、device-fit gates
未主張: 検出性能、MNN readiness、500KB内に収まった結論、実運用早期警告
Source: paper/sections/07_evaluation_plan.tex, paper/sections/08_mnn_implementation_plan.tex, docs/evidence/manuscript_claim_gate_matrix.md